Тестування приладів електромагнітної обробки води ПМО

Тип приладу: ПМО-40.

Місце проведення тестування: Хмельницька область, м. Старокостянтинів.

Об’єкт: Бойлер Regent 100L, труба 15 мм.

Джерело води: колодязь (глибина 10 м).

Якість води (дані по області):

- жорсткість GH ≈16-20 мкг-екв/л;

- лужність KH≈15-18 мкг-екв/л;

- pH≈7-8.

- Установка на бойлер з накипом на ТЕНах, 11.02.2013 (остання чистка бойлера ≈ 01-02.2011 р.)

- Перевірка відкладень і ТЕНів, 08.04.2013 (прилад ПМО-40 пропрацював 2 місяці)

Рис. 2.1

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Рис. 2.4

Висновок: з даного тестування видно, що утворені протягом 2-х років накип та осад на ТЕНах були частково зруйновані і знаходилися на дні бойлера у вигляді дрібних часток. Це доводить теорію впливу приладів електромагнітної обробки води ПМО на старий осад та накип. В свою чергу необхідно, щоб обладнання, де можуть осідати рештки накипу (котли, теплообмінники, акумуляційні нагрівачі, накопичувальні резервуари тощо) були оснащені очисними фільтрами (відстійниками). В системах (головним чином замкнутих), де обладнання не оснащене очисними фільтрами, слід передбачити такий пристрій – це відцентровий сепаратор.

- Установка прибора ПМО-40 на бойлер с очищенными ТЭНами, 08.04.2013 г.

Рис. 3.1                                                                            Рис. 3.2

Рис. 3.3